重大危险源动态管理控制表

工程名称：辽西北供水工程康平县净水厂及给水管网建设工程

| 序号 | 工程部位 | 重大危险源 | 重大危险源监控措施 | 监控责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑施工 | 施工无专项方案、围护无计算、设计、支护未按规定进行变形监测、支护施工未按设计及方案要求、坑内降水发生渗漏满溢未采取措施、基坑临边无防护 | 1、抓紧编制方案，进行技术交底， 2、督促业主抓紧与专业设计落实，3、督促业主抓紧与专业单位落实，4、做好临边钢管及安全网防护，严禁人员攀爬或跨越5、做好基坑降水施工，排水降水，无关人员禁止进入该区域6、严格按照围护设计、专项方案施工。以上问题未落实之前需停止施工。 | 张继平 |
| 2 | 模板工程 | 模板工程无施工方案，专家论证，或不符合要求；支撑材料未达到方案设计要求；支撑系统不按方案施工；支撑系统无计算书. | 1、需编制方案，进行技术交底，施工班组立即暂停施工并进行加固或整改2、督促材料员更换不合格材料 3、需进行支撑系统的数据计算或验算，以上问题未落实之前需停止施工。 | 张继平 |
| 3 | 脚手架工程 | 脚手架工程无施工方案，或不符合要求；脚手架材质搭设不符合要求 | 1、需编制方案，进行技术交底并进行加固或整改；2、督促材料员更换不合格材料，以上问题未落实之前需停止施工。 | 张继平 |
| 4 | 施工全过程 | 高空、临边施工无防护措施 | 督促架子工搭设防护，其他作业人员暂停在该区域施工，无关人员严禁靠近该区域 | 张继平 |
| 5 | 高空作业 | 高空作业未系安全带 | 督促作业人员立即停止作业，系好安全带后才能上岗 | 张继平 |
| 6 | 高处作业 | 通道口无防护棚或防护不到位 | 督促架子工搭设防护，其他作业人员暂停在该区域施工，无关人员严禁通行，作业人员戴好安全帽，并系好安全带 | 张继平 |
| 7 | 施工用电 | 施工设备未做保护接零；开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵；潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏 | 立即停止设备运行，并切断电源，无关人员严禁靠近，督促电工整改 | 张继平 |
| 8 | 焊接施工 | 焊把线接头超过3处或绝缘老化 | 立即停止设备运行，并切断电源，无关人员严禁靠近，督促电工整改 | 张继平 |
| 9 | 施工机械 | 机械设备传动部位无防护装置；木工加工区无防护罩 | 立即停止设备运行，并切断电源，无关人员严禁靠近，督促机修工整改 | 张继平 |
| 10 | 施工全过程 | 无消防装置，未配备灭火器材 | 立即停止该区域作业人员，无关人员严禁进入该区域，督促整改，配备够量的灭火器材 | 张继平 |